# Text boxes

|  |  | АО «Ашасветотехника» 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина д. 2 Тел./факс: +7 (35159) 3-14-73 E-mail: info@ashasvet.ru www.ashasvet.ru |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

# Светильник светодиодный взрывозащищенный

# ДСП-25Ex

ТУ 16-2020 ДБИШ.676264.023 ТУ

| Исполнение мощностей |
| --- |
| 20 | 40 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |

| Тип рассеивателя | Вторичная оптика |
| --- | --- |
| СК | К30 | Г60 | Д90 | Ш150 | Д100х65 | Ш150х80 |

| Номер спец. заказа | 74/22 |
| --- | --- |

1  Назначение

Светильники взрывозащищённые ДСП-25Ех предназначены для освещения взрывоопасной зоны 1 класса по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, в соответствии с Ex-маркировкой.

Для исполнений с маркировкой 1Ex db mb IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db и 1Ex db mb IIC T5 Gb / Ex tb IIIC T85ºС Db светильник состоит из оптической части состоящей из герметизированного компаунда «mb» алюминиевого корпуса, выполненного методом экструзии с защитным полимерным покрытием и светопропускающим элементом из закаленного стекла. Внутри него установлен светодиодный модуль, с возможностью установки вторичной оптики из оптически прозрачного полимера, для формирования необходимых кривых сил света (КСС). Источник питания и клеммная колодка установлены внутри взрывонепроницаемой оболочки «db» двух видов, которые также являются вводными отделениями. Они представляют собой алюминиевые цилиндры с установленными резьбовыми кабельными вводами и резьбовыми торцевыми крышками. Имеется наружный заземляющий контакт.

Сведения по сертификации изделия:

ОС ООО «Техбезопасность» № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01173/21

2 Технические характеристики:

Таблица№1

| Исполнение мощностей | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность (±5%), Вт | 25 | 49,7 | 74,6 | 99,8 | 99,8 | 149 | 199,5 | 298,8 |
| Диапазон напряжения, В | 176-240,АС / 100-264, AC/142-370,DC/220-240,AC |
| Частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Коэффициент мощности | >0,98 |
| Допустимая температура окружающей среды: для светильника без БАП: - температурный класс Т6 - температурный класс Т5 для светильника с БАП: - температурный класс Т6 | – 60ºС до + 55ºС – 60ºС до + 60ºС -20ºС до + 50ºС |
| Климатическое исполнение и категория размещения | - |
| Степень защиты оболочки | IP66/IP67 |
| Ресурс работы, ч | >100 000 |
| Классификация по пожарной безопасности |  |
| Угол излучения, градус | 30º,60º,90º,120º,100ºх65º,150º,150ºх80º |
| Марка светодиода | SAMSUNG |
| Индекс цветопередачи CRI | >80 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700-6500 |
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <1 |
| Световой поток, Лм 1 зона | 100 Лм/Вт | 2000 | 4000 | 7500 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
|  | 110 Лм/Вт | 2200 | 4400 | 8250 | 11000 | 11000 | 16500 | 22000 | 33000 |
|  | 120 Лм/Вт | 2400 | 4800 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
|  | 130 Лм/Вт | 2600 | 5200 | 9750 | 13000 | 13000 | 19500 | 26000 | 39000 |
|  | В аварийном режиме | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - |

| Окончание таблицы №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры ДхШхВ с 1 каб. Вводом / Габаритные размеры ДхШхВ с БАП,, мм | 370х98х110 | 635х98х110 | 935х98х110 | 1235х98х110 | 215х635х150 | 260х635х150 | 355х635х150 | 485х935х150 |
| Масса/Масса с БАП, кг | 4,1/ 4,4 | 4,8/ 5,1 | 5,5/ 5,8 | 6,2/ 6,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Маркировка взрывозащиты: | 1Ex db mb IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85ºС Db |

3  Расшифровка маркировки светильника:

4  Маркировка взрывозащиты (пример)

5 Комплектность поставки

| № п/п | Комплектующие | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Светильник Паспорт на светильник ДБИШ.676264.026 ПС Руководство по эксплуатации ДБИШ.676264.026 Крепление светильника в зависимости от заказа Прокладка уплотнительная ДБИШ.714121.002 Шайба ДБИШ.758491.056-02 Ключ торцовый ДБИШ.764431.001 Ключ ДБИШ.745226.013 Ключ ДБИШ.745346.004 | 1 1 1 экз. на партию от 1 до 25 светильников в зависимости от заказа 1 1 1 1 1 1 |

6 Срок службы. Гарантийные обязательства

6.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленными техническими условиями на данный светильник.

6.2 Назначенный срок службы светильника 10 лет со дня выпуска предприятием изготовителем при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю.

6.4 При отсутствии отметки о продаже срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия, который указан в настоящем паспорте.

6.5 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.6 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или официальному представителю.

6.7 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений или следов разборки.

6.8 Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 месяцев с даты поставки.

6.9 Световой поток в течении гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры в течении гарантийного срока – согласно приведенным в ГОСТ Р 54350-2015.

7 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищённый _________________________________________

тип, модификация, исполнение

________________________________________»

маркировка взрывозащиты

______________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано ______________       ______________         ______________

Подпись                       Ф.И.О.              год, месяц, число

## 8 Свидетельство о приемке

Светильник «______________________________________________________

тип, модификация, исполнение

________________________________________________ _____________»

маркировка взрывозащиты

______________________

заводской номер изделия

соответствует техническим условиям ТУ 16-2020 ДБИШ.676264.023 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК:_________________________

Дата выпуска________________________

9 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

10 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищённый _______________________________________

тип, модификация, исполнение

________________                                        ________________________

дата изготовления                                           заводской номер изделия

| Дата проверки | Вывод о проверки (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4