# Text boxes

СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ЛПП50-2х18, ДПП50-36, ДПП50-50

Паспорт

ИЖЦМ.676327.013 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный

Обозначение: ЛПП50-2х18_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

Обозначение: ДПП50-36_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

Обозначение: ДПП50-50_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

Дата изготовления:______________________________

Изготовитель: АО «Ашинский завод светотехники»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области, улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет

без блока аварийного освещения (БАП);

Назначенный ресурс изделия не менее 4 лет

с блоком аварийного освещения (БАП)

Сведения по сертификации изделия:

Сертификат Центра по сертификации

взрывозащищенного и рудничного

электрооборудования ООО «НАНИО ЦСВЭ»

№ RU C-RU.АА87.В.00530/20

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты:

1Ех db IIC T6 Gb/Ех tb IIIC T85ºC Db

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015				IP65

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75			I

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации светильника с БАП, ºС,

от минус 10º до плюс 40º

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации светильника без БАП, ºС,

от минус 15º до плюс 50º

Напряжение питания переменного тока, В,	220, 240;

Частота напряжения питающей сети, Гц,	50, 60;

Номинальная мощность, Вт,		     2 х 18, 36, 50;

КПД ,%, не менее				    70.

Соответствует требованиям ТР ТС 012/011,

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011),

ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ  IEC 60079-31-2013

3 Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Количество | Заводской номер | Примеча ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изделие |
| Светильник взрывозащищенный | _________________ обозначение ,тип, модификация, исполнение изделия | 1 шт. |  |  |
| 2. Комплект инструмента и принадлежностей |
| Ключ крышки корпуса Ключ торцовый Ключ Шайба Прокладка уплотнительная Хомут для сантехнических труб с гайкой | ДБИШ.745346.003 ДБИШ.764431.001 ДБИШ.764431.009 ДБИШ.758491.056 ДБИШ.714121.002 4 ½’’ (120-129) М8 | 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 2 шт. |  |  |
| 2.1 Дополнительно с подвесом на трубу |
| Подвес | ДБИШ.301532.005 | 2шт. |  |  |
| Болты ГОСТ 7798-70 | М8-6gх10.48.016 | 2шт. |  |  |
| Шайбы ГОСТ 6402-70 | 8Л.65Г.016 | 2шт. |  |  |
| Шайбы ГОСТ 11371-78 | 8.01.08кп.016 | 2шт. |  |  |
| 2.2 Дополнительно с кронштейном настенного крепления |
| Кронштейн настенного крепления | ДБИШ.301561.008 | 2шт. |  |  |
| Болты ГОСТ 7798-70 | М8-6gх10.48.016 | 2шт. |  |  |
| Шайбы ГОСТ 6402-70 | 8Л.65Г.016 | 2шт. |  |  |
| Шайбы ГОСТ 11371-78 | 8.01.08кп.016 | 2шт. |  |  |
| 2.3 Дополнительно со скобой потолочного подвеса |
| Скоба потолочного подвеса | ДБИШ.745352.015 | 2шт. |  |  |
| Болты ГОСТ 7798-70 | М8-6gх10.48.016 | 2шт. |  |  |
| Шайбы ГОСТ 6402-70 | 8Л.65Г.016 | 2шт. |  |  |
| Шайбы ГОСТ 11371-78 | 8.01.08кп.016 | 2шт. |  |  |
| 3. Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт | ИЖЦМ.676327.013РЭ ИЖЦМ676327.013ПС | 1экз. на 25 светильни-ков или менее в зависимости от заказа 1 экз |  |  |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию: 18 месяцев для светильников с люминесцентными лампами и 36 месяцев со светодиодным модулем. Для светильников с БАП гарантия на БАП 12месяцев.

Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию:

18 месяцев для светильников с люминесцентными лампами, но не более 30 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

36 месяцев для светильников со светодиодными модулями, но не более 50 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный

ЛПП50-2х18_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

ДПП50-36_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

ДПП50-50_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

_________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано_____________   ______________  ____________

Подпись                    Ф.И.О                  год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный

ЛПП50-2х18_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

ДПП50-36_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

ДПП50-50_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

______________

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2011 ИЖЦМ.676327.001 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК   _____________   ___________  ______________

Подпись                    Ф.И.О                  год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный

ЛПП50-2х18_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

ДПП50-36_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

ДПП50-50_________________________

наименование, тип, модификация, исполнение изделия

________________                                     _______________

дата изготовления                                                   заводской номер изделия

__________________

Дата ввода в эксплуатацию

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4